NOME E COGNOME: ____________________________

LUOGO E DATA: ________________________________

TEST  DI  VERIFICA INTERMEDIA del corso:

“ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI”

Per ogni domanda indicare una sola risposta

1. Qual è in Italia il riferimento normativo per la salute e la sicurezza sul lavoro?

a. Il D.Lgs 626/1994, successivamente integrato dal D.Lgs 81/2009

b. Il D. Lgs 81/2008, successivamente integrato dal  D.Lgs 106/2009

- Il D. Lgs 21/2010, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2011

- Quale tra le seguenti è la rappresentazione schematica di una motoagricola dotata di struttura portante di tipo articolato con snodo centrale?:

a.					        b.					      c.

3. Cosa si intende per “massa della motoagricola”?:

- peso della motoagricola in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta,ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti,carburante, attrezzatura;

- il volume massimo di carico;

- la resistenza del sistema di antiribaltamento.

4. Come si adegua il trattore per affrontare i rischi da ribaltamento?

- installando un dispositivo di protezione del posto di guida

- una cintura di sicurezza atta a trattenere il conducente.

- Installando un dispositivo di protezione del posto guida (telai ROPS) e una cintura di sicurezza idoneaa trattenere il conducente all’interno dell’area di protezione, in caso di ribaltamento del mezzo.

5. Cos'è “l'albero cardanico”?

- L'asse che collega il trattore e la macchina operatrice;

- un pezzo del motore;

- organo che collega dinamicamente la presa di potenza del trattore con quella della macchina operatrice.

6.  Protezione per albero cardanico:

- Non servono specifiche protezioni

- E' sufficiente una copertura visibile

- La protezione dell’albero cardanico è costituita da una guaina (normalmente in plastica rigida) che racchiude l’albero e da due cuffie dello stesso materiale, sufficientemente ampie da coprire le prime due forcelle alle estremità.

7. Quale tra le seguenti azioni non è buona norma di comportamento?

- Allontanarsi dalla macchina con il motore acceso

- Provvedere autonomamente alla manutenzione ordinaria del mezzo

- prima di iniziare il lavoro controllare attentamente le condizioni di protezione del mezzo

8. Per chi è obbligatorio il patentino?

- Per chiunque guidi una trattrice agricola;

- Solo per chi fa utilizzo di trattrici agricole in modo professionale;

- solo per chi non svolge attività in modo professionale e non ha almeno 5 anni di esperienza.

9. Quale tipologia di trattore ha maggiore aderenza?:

- il trattore cingolato

- il trattore gommato

- il trattore cingolato ma solo in situazioni di terreno sconnesso

10. In quali terreni è preferibile dotarsi di trattori cingolati?:

- in terreni piani

- in terreni in pendenza e con scarsa aderenza

- nei terreni con scarsa manovrabilità

FIRMA

________________________

Riservato alla commissione d'esame:

VOTO ___________   	superato

non superato

PROVA FINALE DEL CORSO:

“ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI”

MODULO PRATICO

Valutazione ai sensi del punto 4, Allegato VIII, dell' Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

ESAMINATORE: ____________________________

DATA: __________________

PROVE OGGETTO DELL'ESAME:

TRATTORI A RUOTE:

A)Guida del trattore senza attrezzature
B)Guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di dispositivo di frenatura compatibile con il trattore;
C)Guida del trattore in condizioni di carico laterale
D)Guida del trattore in condizioni di carico anteriore
E)Guida del trattore in condizioni di carico posteriore

TRATTORI A CINGOLI:
F)Guida del trattore senza attrezzature
G)Guida con rimorchio ad uno e due assi

H)Guida del trattore in condizioni di carico laterale
I)Guida del trattore in condizioni di carico posteriore

| CANDIDATO: | PROVE OGGETTO DELL'ESAME: | ESITO DELL'ESAME: | FIRMA DEL CANDIDATO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SUPERATO NON SUPERATO |  |
|  |  | SUPERATO NON SUPERATO |  |
|  |  | SUPERATO NON SUPERATO |  |
|  |  | SUPERATO NON SUPERATO |  |
|  |  | SUPERATO NON SUPERATO |  |
|  |  | SUPERATO NON SUPERATO |  |
|  |  | SUPERATO NON SUPERATO |  |
|  |  | SUPERATO NON SUPERATO |  |
|  |  | SUPERATO NON SUPERATO |  |
|  |  | SUPERATO NON SUPERATO |  |

CORRETTORE

TEST  DI VERIFICA INTERMEDIA

“ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI”

| 1 | B |
| --- | --- |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | A |
| 10 | B |